## Slide 1: L298N 드라이버 모듈
학번: 202315015
이름: 이재혁

## Slide 2: L298N에 대하여
L298N은 2개의 DC 모터 또는 1개의 스체핑모터를 제어하기 위한 모터이다.
두개의 dc모터를 제어할수 있다
전진 모형 자동차를 제작시
전진/후진 및 가속/감속과 좌회전/우회전등 모든 동작을 이 드라이버모듈 하나로 구현이 가능하다.

## Slide 3: L298N 사용방법
Output A와 Output B : 각각 DC모터를 연결한다.
+12V Power 단자 : 모터 작동용 메인 전원을 연결하는 곳. 35V까지 가능 하다고 되어 있으나 12V이내로 사용하는 것이 일반적이다.
Power GND : 공통 접지단자로서 아두이노 GND단자와 +12V전원의 마 이너스 접지를 함께 연결한다.
5V Enable 점퍼스위치 : 내장되어 있는 5V 정전압 Regulator를 가동시 킬지 여부를 선택하는 점퍼이다. 연결되어 있 으면 Regulator가 가동되어 내부 제어용으로 사용되며 동시에 +5V Power단자로 5V가 출력 되기 때문에 이 5V를 아두이노 등 MCU의 전원 으로 활용할 수 잇다. 만약 고전압용 DC모터 사용을 위해 12V이상의 전압을 +12V단자에 가 해 줄 필요가 있을 경우에는 이 점퍼핀을 빼놓 아 Regulator가동을 중지시키고 별도의 5V전압 을 +5V Power단자에 가해 주어야 한다. (레귤 레이터(regulator) : 전압을 안정화 시켜주는 장 치)

## Slide 4: L298N 사용방법
+5V단자 : 5V 점퍼스위치가 연결되어 있을 때 (12V이내의 전압을 +12V Power단자에 연결했을 때)에는 별도의 전원을 공급해 줄 필 요없고 오히려 이 단자에서 출력되는 전력을 아두이노의 VIN 작동 전원으로 사용할 수 있다. 5V 점퍼스위치가 연결되 어 있지 않을 때에는 이 단자에 5V전압을 가해 주어야 한다.
A Enable과 B Enable단자 : 각각 모터 A와 B의 출력을 제어하는 신호선 이고 PWM제어가 가능하다. 점퍼스위치가 연결되어 있는 상태는 5V HIGH가 되어 최대 출력으로 연결하라는 의미이고 속도제어가 요할 경우 아두이노 PWM핀에 연결하여 적 절한 PWM값을 출력하면 된다.
Input단자 : 방향을 제어하기 위한 신호선으로서 IN1과 IN2는 모터 A의 방향, IN3와 IN4는 모터B의 방향을 제어하기 위한 것이다. 즉 IN1과 IN2를 각각 HIGH,LOW 로 주었을 때와 LOW,HIGH 로 주었을 때는 모터의 진행방향이 반대로 되게 된다.

## Slide 5: 아두이노와의 연결
- 위와 같이 전원을 연결하고 Enable A와 Enable B 는 아두이노의 PWM용 핀에 연결한다. (여기에서는 10번과 5번 )
- Input 단자들은 아두이노 디지털 출력핀에 연결한다. (여기에서는 IN1~IN4를 각각 9,8,7,6번 핀에 연결)
- 5V Enale 점퍼선을 연결하고 내부 레귤레이터 가동시킴. ( +5V단자는 연결하지 않아도 되고 필요시 이 +5V단자를 아두이노 보드의 VIN단자에 연결하여 전원공급용으로 사용해도 된다.)